## Счетчик газа бытовой СГБ G4 "Сигнал"

Назначение: коммерческий учёт потребляемого природного или сжиженного газа.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Наименование параметра | Тип изделия |
|  | СГБ G4 Сигнал |
| Измеряемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 |
| Максимальный расход газа, м3/ч | 6 |
| Номинальный расход газа, м3/ч | 4 |
| Минимальный расход газа, м3/ч | 0,04 |
| Максимальное давление, кПа, (кгс/см2) | 50 (0,51) |
| Рабочее давление, кПа, (кгс/см2) | 10 (0,10) |
| Потери давления при максимальном расходе, Па (мм вод. ст.), не более | 200 (20) |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности в диапазонах расхода, %: от Qмин. до 0,1 Qном. 0,1 Qном. до Qмакс. | ±3 ±1,5 |
| Изменение относительной погрешности при отклонении температуры окружающей и измеряемой среды на 1°С от нормальной, % не более | 0,45 |
| Температура измеряемой и окружающей среды, °С | - 40 … +60 |
| Порог чувствительности, м3/ч не более | 0,008 |
| Циклический объем, дм3 | 1,2 |
| Габаритные размеры, мм, высота, длина, ширина (без монтажных деталей) | 235×198Ч167 |
| Присоединительные размеры: диаметр ниппелей резьба штуцеров расстояние между штуцерами, мм | 3/4 " М33 Ч 1,5 110 |
| Полный ресурс счётчика, лет, не менее | 20 |
| Межповерочный интервал, лет | 8 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 18 |

Выпускаются в левом и правом исполнениях: СГБ G4 "Сигнал" (левый) - входной патрубок слева СГБ G4 "Сигнал" (правый) - входной патрубок справа 
Расширенный температурный диапазон: от -40 до +60 °С. 
Цветовая гамма: синий, белый.